## Slide 1: Verilog 語法簡介

## Slide 2: 階層式設計(Hierarchy Design )
Bottom-up :由下而上的設計方式是先將基本元件做好，再一一組合成較大的子模組。子模組可能是一層以上，例如將第三層的子模組結合成第二層子模組，第二層再結合成第一層，最後將第一層子模組結合在一起，完成設計目標。

## Slide 3
Top-down:先定義最上層的設計目標，然後細分成第一層子模組。子模組若能再分，則有第二層子模組，如此細分到不可分割的基本元件為止。

## Slide 4: Top-Down design - Full Adder
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/

## Slide 5
Top-Down design - Full Adder
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/

## Slide 6: Hardware Description Language (硬體描述語言)
描述硬體電路的高階語言
ASIC, FPGA設計使用
Verilog & VHDL
Verilog
  Verilog-95
  Verilog-2001
  Verilog-2005
  System Verilog (Design & Verification)

## Slide 7: Verilog的模型
低階交換層次模型(Switch Level Model) 或電晶體模型(Transistor Model)
邏輯閘層次模型(Gate Level /Structural Model)
資料處理模型(Data Flow Model)
行為模型(Behavioral Model)

## Slide 8: Register Transfer Level (RTL)
Specify the characteristics of a circuit by operations and the transfer of data between the registers
Synchronous digital circuit
Modern RTL code definition
  Synthesizable code
  Combination of data flow and behavioral modeling

## Slide 9: Verilog Module
模組(module)是組成一個電路的基本單位
module module_name(port_list);
endmodule
宣告腳位(input.output)
宣告資料型態
電路結構或功能
task & function declaration

## Slide 10: Module規則
開頭module，結尾endmodule
module_name第一個字必須為英文字母，之後接英文或數字或_皆可
Ports可宣告為input,output,inout三種

## Slide 11: Module連接
Module DM1(…)
…
endmodule
Module DM2(…)
DM1 d1a(…)
…
endmudule
Module DM3(…)
DM1 d1b(…)
DM2 d2(…)
…
endmudule
DM3
DM1(d1b)
DM2(d2)
DM1(d1a)

## Slide 12: Module連接規則
分為Order/Name兩種 可以選擇不連接腳位
Order:
Name:
此為o2不做連接
Notes: 連接module的兩種方式，建議使用NAME

## Slide 13: 腳位型態
設定腳位的資料型態、大小、名稱，需要包含
<net_type>[range] <net_name>
input[7:0] in1;
output[7:0] o1,o2; (o1與o2都是8bit)
wire[0:3] w1; (位元數顛倒)
reg[7:0] o1,o2;
input,output一定要宣告
其餘若未宣告則為1’b的wire
Notes: 腳位還有很多型態，在此僅介紹wire.reg。若無宣告則自動定義為wire

## Slide 14: Registers
reg表示資料儲存的元素，除非給定新的數值，否則數值會一直維持最後的數值。
與硬體電路中的暫存器並無相關，只是一個可以保持數值的變數

## Slide 15: Integer
整數暫存器包含整數值。整數暫存器可以作為普通暫存器使用，典型應用為高層次行為建模。
儲存方式為一32bit大小的暫存器，負數方式為二補數。
建議用到FOR才使用integer

## Slide 16: Registers & Integer 比較

## Slide 17: Levels of Abstraction
Faster simulation
Slower simulation
C/matlab/systemC…
RTL/Functional Verilog
Gates/Structural Verilog
Layout/Physical geometric shapes
F
Notes: 介紹verilog的用途為將模擬的函式實現成硬體電路

## Slide 18: Switch Model
電路是由開關與電晶體所組成。設計者需要知道電晶體元件特性才能設計。
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/

## Slide 19: Gate Level Model
模組是由基本的邏輯閘元件，如AND、OR、NOT 等連接而成的。電路撰寫時，利用關鍵字即可引用相關元件。基本的邏輯閘關鍵字包含：and、nand、or、nor、not、xor、xnor 等。
組合邏輯電路
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/

## Slide 20: Data Flow Model
要描述電路中資料的處理方式，即資料如何在電路中儲存、運算及傳送。
組合邏輯
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/

## Slide 21: Behavioral Model
Verilog 最高階的層次模型。設計者不需考慮硬體元件的特性，只需將重點放在模組的功能描述。這種利用高階抽象的方式來描述電路，很像C 語言，使用上相當方便。可以使用類似真值表的方式來描述電路。
序向邏輯與組合邏輯電路
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/
Test benches使用此種方式撰寫。

## Slide 22: Behavioral Model (Example)
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/

## Slide 23: DataFlow/Behavioral/Gate
DataFlow/Gate Modeling
Behavioral Modeling

## Slide 24: Mixed Styles Modeling
Notes: 三種型態可共存

## Slide 25: Gate Delay
From Prof. P.Y. Chen (ncku)

## Slide 26: Gate Delay
From Prof. P.Y. Chen (ncku)

## Slide 27: Gate Delay
From Prof. P.Y. Chen (ncku)

## Slide 28: Verilog撰寫架構
From http://bmeweb.niu.edu.tw/lhlin/

## Slide 29: Verilog語法協定(Lexical Convention)
From http://bmeweb.niu.edu.tw/lhlin/
Verilog 語言的語法單元 (token) 包括：
  空白 (whitespace)
  註解 (comment)
  關鍵字 (keyword)
  識別字 (identifier)
  運算子 (operator)
  數字 (number)
  …

## Slide 30: Verilog語法協定
From http://bmeweb.niu.edu.tw/lhlin/

## Slide 31: Verilog語法協定
From http://bmeweb.niu.edu.tw/lhlin/

## Slide 32: Verilog語法協定
From http://bmeweb.niu.edu.tw/lhlin/

## Slide 33: Verilog邏輯運算子
運算元種類 | 符號
連接運算子 | {} {{}}
精簡運算子 | ! ~ & ¦ ^
算術運算子 | ** * / % + -
位移運算子 | <<< >>> << >>
關係運算子 | > < >= <=
等於運算子 | == === != !==
位元邏輯運算子 | & ¦ ^ ~^
邏輯運算子 | && ¦¦
條件運算子 | ? :
Highest
Lowest
優先權
Highest
Lowest
優先權
Notes: 下次將完整詳細介紹各功能
紅色為本次作業用到的

## Slide 34: Verilog語法協定- 邏輯位準
0: logic 0
1: logic 1
X: unknown logic value
Z: high impedance

## Slide 35: Verilog語法協定- 接線(Net)
連接個元件的接線
無記憶能力
搭配assign敘述使用
常用wire, wand, wor
From Prof. P.Y. Chen (ncku)

## Slide 36: Verilog語法協定- Vectors & Array
向量
  wire [7:0] bus
  reg [31:0] data1
    data1[5]指的是data1第6個位元
陣列
  wire [7:0] data2 [3:0]
    四個八位元接線組成的陣列
    data2[3]是指data2中指標3的八位元資料
  wire data3 [7:0][5:0]
    48元素所組成二維陣列,每個元素是一個接線

## Slide 37: Verilog語法協定- 多進位表示
From Prof. P.Y. Chen (ncku)

## Slide 38: 資料型態-範例
A=6’b110001
A=8’b1001_0011 (底線為方便讀取，可不加)
A=3’B010 (型態大小寫皆可)
A=659 (無宣告型態時設定成十進制)
A=‘h837FF (無宣告位元時設定成32位元)
A=10’b010 (擴展MSB,=10’b0000000010)
A=10’b110 (擴展MSB,=10’b0000000110)

## Slide 39: 資料型態-負數及小數
將負號放在<size>之前。
A=-8’d3 (用8-bit二補數表示負三)
A=4’d-2 (此為錯誤寫法)
小數可用在decimal或科學格式
例如
A=0.12
A=1.2E12
A=.12 (錯誤寫法)
A=.3E3 (錯誤寫法)

## Slide 40: Verilog語法協定- 參數(Parameter)
可定義參數
不可改變
可以輸入訊號
parameter bits=8, shift_r=3
From Prof. P.Y. Chen (ncku)

## Slide 41: Verilog語法協定- 參數(Parameter)
From Prof. P.Y. Chen (ncku)

## Slide 42: Verilog語法協定- 參數(Parameter)
From Prof. P.Y. Chen (ncku)

## Slide 43: Verilog語法協定- 參數(Parameter)
module add_test(a1,b1,c1);
input [1:0] a1,b1;
output [1:0] c1;
add_m haha(a1,b1,c1);
defparam haha.size=2;
endmodule
module add_m(a,b,c);
parameter size=4;
input [size-1:0] a,b;
output [size-1:0] c;
assign c=a+b;
endmodule
module add_test(a1,b1,c1);
input [1:0] a1,b1;
output [1:0] c1;
add_m #(2) haha(a1,b1,c1);
endmodule
module add_test #(parameter ss=2) (input [ss-1:0] a1, input [ss-1:0] b1,output [ss-1:0] c1);
add_m #(2) haha(a1,b1,c1);
endmodule

## Slide 44: Verilog語法協定
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/

## Slide 45: Verilog語法協定
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/

## Slide 46: Verilog語法協定-三態邏輯閘
C | I | bufif0 | bufif1
0 | 0 | 0 | z
0 | 1 | 1 | z
1 | 0 | z | 0
1 | 1 | z | 1
C | I | notif0 | notif1
0 | 0 | 1 | z
0 | 1 | 0 | z
1 | 0 | z | 1
1 | 1 | z | 0

## Slide 47: Example: Half Adder

## Slide 48: Half Adder
Truth Table
From http://web.ntnu.edu.tw/~jhtsai/
A | B | S(Sum) | C(Carry)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 49: Half Adder
Verilog
Schematic Design
module ha(a,b,s,c);
input a,b;
output s,c;
xor(s,a,b);
and(c,a,b);
endmodule
Gate Level

## Slide 50: Half Adder -Simulation

## Slide 51: Example: Full Adder

## Slide 52: Full Adder
Truth Table
A | B | C | S(Sum) | Cout(Carry)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 53: Full Adder
Truth Table
module fa(a,b,c,s,cout);
input a,b,c;
output s,cout;
wire a_,b_,c_,s1,s2,s3,s4,c1,c2,c3,c4;
not(a_,a);
not(b_,b);
not(c_,c);
and(s1,a_,b_,c);
and(s2,a_,b,c_);
and(s3,a,b_,c_);
and(s4,a,b,c);
or(s,s1,s2,s3,s4);
and(c1,a_,b,c);
and(c2,a,b_,c);
and(c3,a,b,c_);
and(c4,a,b,c);
or(cout,c1,c2,c3,c4);
endmodule
Gate Level

## Slide 54: Full Adder - Simplified
Simplification
K-MAP
A BC | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1

## Slide 55: Full Adder - Simplified
Simplification
Gate Level
module fas(a,b,c,s,cout);
input a,b,c;
output s,cout;
wire c1,c2,c3;
xor(s,a,b,c);
and(c1,a,b);
and(c2,b,c);
and(c3,a,c);
or(cout,c1,c2,c3);
endmodule

## Slide 56: Exercise- Multiplexer
  請設計一個四對一的多工器
4-to-1
Mux
s0
s1
i0
i1
i2
i3
out

## Slide 57: Data Flow Model

## Slide 58: Data Flow Model: Continuous Assignment
assign (連續指定)
  適用於input, output, wire,…
  不適用於reg
  只能合成組合邏輯電路(不含記憶性電路)
    assign a=a+b  (X)
Expression
  由運算子與運算元所組成
語法: assign expression
Ex: assign a=b+c

## Slide 59: 算術運算子(Arithmetic Operators)
, ,  ,  
二元運算子
採用2的補數運算
仍會溢位(輸出信號位元不足)
assign Q=A-B
assign R=P*Q
assign S=A**B // S=AB
DC僅能合成 y2, 2x, 4x, 8x, ….

## Slide 60: 位元邏輯運算子 (Bit-Wise Operators)
二(一)元運算子
NOT | AND | OR | XOR | NXOR
~A | A&B | A¦B | A^B | A~^B 或A^~B
1010 | 0100 | 1101 | 1001 | 0110
A:0101
B:1100
Ex:
assign S=(A&~B)|C

## Slide 61: 精簡邏輯運算子 (Unary Reduction Operators)
一元運算子
用於Even (Odd) Parity
A | &A | ~&A | ¦A | ~¦A | ^A | ~^A (^~A)
1101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 62: 比較運算子(Relational Operators)
>, >=, <, <=, ==, !=
二元運算子
A | B | A>B | A>=B | A<B | A<=B | A==B | A!=B
101 | 001 | 真 | 真 | 假 | 假 | 假 | 真
100 | 100 | 假 | 真 | 假 | 真 | 真 | 假

## Slide 63: 邏輯運算子 (Logical Operators)
二(一)元運算子
A=3; B=0;
!A (0)
A&&B (0)
A||B (1)
A=3; B=0;
(A==2) &&(B==3) (0)

## Slide 64: 位移運算子(Logical Shift Operators)
>>,右移
<<,左移
二元運算子
// X=4’b1100
Y=X>>1 (4b’0110)
Y=X<<2 (4b’0000)

## Slide 65: Arithmetic Shift Operators (Verilog-2001)
Shift and still maintain the sign of a value
>>>,右移
<<<,左移
// reg signed X, X=4’b1100, Y(4bits)
Y=X>>>1 (4b’1110)
Y=X<<<2 (4b’0000) (需要足夠bit數)
Verilog-2001提供signed

## Slide 66: 連結運算子和複製運算子 (Concatenation & Replication Operator)
連結運算子{}
複製運算子
// B=2’b00, C=2’b10
Y={B,C} (4b’0010)
// A=1’b1,B=2’b00
Y={4{A},2{B}} (8b’11110000)

## Slide 67: 條件運算子
輸出訊號=條件判斷式?條件成立輸出值:條件不成立輸出值;
assign P=(A>=B)?A:B;

## Slide 68: 範例:1-bit Full Adder
使用data flow model撰寫
使用data flow model混合behavioral model

## Slide 69: Data flow Model- Half Adder
module Half_Adder(a, b, sum, carry);
input a, b;
output sum, carry;
assign sum = a ^ b;
assign carry = a & b;
endmodule
module Half_Adder(a, b, sum, carry);
input a, b;
output sum, carry;
reg sum, carry;
always@(a or b)
begin
{carry, sum} = a + b;
end
endmodule
Data Flow Model
Behavioral Model

## Slide 70: Data flow Model- Full Adder
module FA_1bit(A, B, Ci, S, Co);
input A, B, Ci;
output S, Co;
assign S = ( (~Ci) & (~A) & ( B) ) |
( (~Ci) & ( A) & (~B) ) |
( ( Ci) & (~A) & (~B) ) |
( ( Ci) & ( A) & ( B) ) ;
assign Co = ( (~Ci) & ( A) & ( B) ) |
( ( Ci) & (~A) & ( B) ) |
( ( Ci) & ( A) & (~B) ) |
( ( Ci) & ( A) & ( B) ) ;
endmodule
module FA_1bit(A, B, Ci, S, Co); input A, B, Ci; output S, Co;
assign S = Ci ^ A ^ B ; assign Co = ( A & B) | ( Ci & B ) | ( Ci & A) ; endmodule

## Slide 71: 範例:四位元全加器 4-bit Full Adder
module fa_4bits(A, B, Ci, S, Co);
input [3:0] A,B;
input Ci;
output [3:0] S;
output Co;
wire [2:0] t;
FA_1bit B0(.A(A[0]), .B(B[0]), .Ci(Ci), .S(S[0]), .Co(t[0]));
FA_1bit B1(.A(A[1]), .B(B[1]), .Ci(t[0]), .S(S[1]), .Co(t[1]));
FA_1bit B2(.A(A[2]), .B(B[2]), .Ci(t[1]), .S(S[2]), .Co(t[2]));
FA_1bit B3(.A(A[3]), .B(B[3]), .Ci(t[2]), .S(S[3]), .Co(Co));
endmodule
module FA_1bit(A, B, Ci, S, Co);
input A, B, Ci;
output S, Co;
assign S = Ci ^ A ^ B ;
assign Co = ( A & B) | ( Ci & B ) | ( Ci & A) ;
endmodule

## Slide 72: 範例:四位元全加器 4-bit Full Adder
module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);
output [3:0] sum;
output c_out;
input [3:0] a, b;
input c_in;
assign {c_out, sum} = a + b + c_in;
endmodule

## Slide 73
4-to-1
Mux
s0
s1
i0
i1
i2
i3
out
範例:四對一的多工器 (4-to-1 Multiplexer)
S0 | S1 | out
0 | 0 | i0
1 | 0 | i1
0 | 1 | i2
1 | 1 | i3
x | x | x

## Slide 74: 範例:四對一的多工器 (4-to-1 Multiplexer)
module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);
output out;
input i0, i1, i2, i3;
input s1, s0;
assign out =(~s1 & ~s0 & i0)|(~s1 & s0 & i1) |(s1 & ~s0 & i2)|(s1 & s0 & i3) ;
endmodule
module mux4_to_1_2 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);
output out;
input i0, i1, i2, i3;
input s1, s0;
assign out = s1 ? ( s0 ? i3 : i2) : (s0 ? i1 : i0) ;
endmodule

## Slide 75
4-to-1
Mux
s0
s1
i0
i1
i2
i3
A
範例:一對四的解多工器 (4-to-1 Multiplexer)
S0 | S1 | i0 | i1 | i2 | i3
0 | 0 | A | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | A | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | A | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | A
x | x | x | x | x | x

## Slide 76: 範例:一對四的解多工器 (4-to-1 Multiplexer)
module mux4_to_1 (in, i0,
i1, i2, i3, s1, s0);
input in;
output i0, i1, i2, i3;
input s1, s0;
assign i0 =(~s1 & ~s0 & in);
assign i1 =(~s1 & s0 & in);
assign i2 =(s1 & ~s0 & in);
assign i3 =(s1 & s0 & in);
endmodule
module mux4_to_1_2 (in, i0, i1,
i2, i3, s1, s0);
input in;
output i0, i1, i2, i3;
input s1, s0;
assign i0 = s1 ? 0: (s0 ? 0 : in) ;
assign i1 = s1 ? 0: (s0 ? In: 0) ;
assign i2 = s1 ? (s0 ? 0 : in) : 0 ;
assign i3 = s1 ? (s0 ? in : 0) : 0 ;
endmodule