## Slide 1: 第二次課堂作業(2019/9/26)
數位系統設計實習

## Slide 2: 作業一:定點數的乘除
請設計兩個8bit定點數輸入做相乘及相除，並輸出至結果。
輸入:a, b
輸出:mul, div mul為a*b的結果，div為a/b的結果
a, b,為8bit 其中4bit代表整數 4bit代表小數
mul,div為12bit 其中 8bit代表整數 4bit代表小數
計算結果只需二進位小數以下第4位，其餘直接捨棄
Demo時請將輸入調整與波型參考一致(6組數值)，方便Demo
提示:
1.建議先創建一個16bit的暫存器，做相乘或相除存取之後再取需要的bit做輸出，避免溢位造成數值遺失
2.做除法時須將被除數乘上16再除於除數，避免除法結果只剩整數位

## Slide 3: 作業一:定點數的乘除 (補充說明)
十進位定點數乘法:
ex 94.87*11.5=1091.005
一般再計算時會先暫時忽略小數點，即9487*115，之後求出結果為1091005，
之後再看乘數和被除數共有多少位小數位，如例子為2+1=3 共3位小數點，
表示結果後三位為小數部分，答案即為1091.005
二進位定點數乘法:
ex 110.1*10.01=1110.101
計算原理也跟十進位大同小異，先暫時忽略小數點直接計算，得其結果為 1110101，之後再看乘數和被除數共有多少位小數位，如例子為1+2=3 共3位 小數點，表示結果後三位為小數部分，答案即為1110.101

## Slide 4: 作業一:定點數的乘除 (補充說明)
十進位定點數除法:
ex 94.87/11.5=8.2495……
一般在計算時會希望能先暫時忽略小數點，之後再補上，如9487/115的計算 結果為82(整除)，而小數位元的決定為被除數的小數位減除數小數位，如例 題為2-1=1 表示結果包含一位小數位，解為8.2。
但如果需要取得小數更多位元，只要先多補幾個0即可，如94.87000/11.5， 之後直接計算9487000/115=82495，而小數位元為5-1=4，表示結果包含4位 元的小數，則94.87/11.5=8.2495
二進位定點數除法:
ex 110.1/10.01=10.111000……
做法與十進位雷同，只是被除數的小數位減除數小數位的結果為-1，表示兩 者直接忽略小數點相除之後的結果不包含個位數以下的數值。(1101/1001=1)
以題目來說，除數與被除數各有4位元小數點，而輸出也需要4位元小數點，則 需要先將被除數低位元補4個0，使被除數有8個小數位元，這樣一來直接相除的 結果就會包含8-4=4bit的小數位元了。

## Slide 5: 作業一:定點數的乘除 – 波型參考
1.A(16)*D.1(16)=15.3A(16) => 15.3(16)
1.625(10)*13.0625(10)=21.2265(10)
1.A(16)/D.1(16)=0.1F(16) => 00.1(16)
1.625(10)/13.0625(10)=0.12440(10)
9.1(16)*1.D(16)=10.6D(16) => 10.6(16)
9.0625(10)*1.8125(10)=16.4257(10)
9.1(16)/1.D(16)=05.0(16)
9.0625(10)/1.8125(10)=5.0(10)

## Slide 6: 作業二: 定點數 Bin 與 Bcd 轉換
輸入 Bin[19:0] 其中 Bin[19:10]為整數位， Bin[9:0]為小數位
輸出 Bcd[31:0] 其中 Bcd[31:16]為整數位， Bcd[15:0]為小數位
禁止使用“*”，“/”和“%”，請使用左右移以及加減法
只需要Demo Bin 轉 Bcd 的結果。
Demo 時請將波型輸入調整與例題一致以方便Demo
轉換時建議將整數位元以及小數位元分開處理，之後再合併輸出。
如果要將Bin與Bcd合併起來一起做左右移 可使用”{}”將其合併 ex: {Bcd,Bin} = {Bcd,Bin}<<1;
如果只要改變某些Bit的數值 可使用”[]”取範圍內的bit出來運算 ex: Bcd[7:4]=Bcd[7:4]+3;

## Slide 7: 作業二: 定點數 Bin 與 Bcd 轉換 整數部分Bin轉換至Bcd
1.輸入bin數值，並將Bcd數值歸零
2.檢查百位數、十位數和個位數是否有大於等於5的數值，如果有則將大於等於5的位數+3
3.將整筆資料往左移1Bit
4. 看輸入二進位的bit數量為多少(如例題為8bit)，則步驟2,3就要重複做多少遍(例題為需要做8次)
5.以上步驟做完之後，百位數、十位數和個位數即為Bin轉換至Bcd的結果。
百 | 十 | 個 | bin
0000 | 0000 | 0000 | 11010011
百 | 十 | 個 | bin
0000 | 0000 | 0001 | 10100110
百 | 十 | 個 | bin
0000 | 0000 | 0000 | 11010011
備註:關於步驟2 位數在大於等於”5”的時候要加”3”。 因為數值左移(步驟3)就代表將數值乘上2 ，而在十進位中只要到達5以上的數值乘上2就會進位。
但是在16進位中，只有到達8以上的數值乘上2才會進位。
故將超過5的數值加上3使其數值到達8以上，使他在乘上2的時候會進位。

## Slide 8: 作業二: 定點數 Bin 與 Bcd 轉換 整數部分Bin轉換至Bcd
百 | 十 | 個 | Bin | 
0000 | 0000 | 0000 | 11010011 | 輸入Bin
0000 | 0000 | 0000 | 11010011 | 檢查是否大於等於5(沒有)
0000 | 0000 | 0001 | 1010011 | 左移1bit
0000 | 0000 | 0001 | 1010011 | 檢查是否大於等於5(沒有)
0000 | 0000 | 0011 | 010011 | 左移1bit
0000 | 0000 | 0011 | 010011 | 檢查是否大於等於5(沒有)
0000 | 0000 | 0110 | 10011 | 左移1bit
0000 | 0000 | 0110 | 10011 | 檢查是否大於等於5(個位數)
0000 | 0000 | 1001 | 10011 | 大於等於5的位數+3
0000 | 0001 | 0011 | 0011 | 左移1bit
0000 | 0001 | 0011 | 0011 | 檢查是否大於等於5(沒有)
0000 | 0010 | 0110 | 011 | 左移1bit
11010011(2)=211(10)
百 | 十 | 個 | Bin | 
0000 | 0010 | 0110 | 011 | 檢查是否大於等於5(個位數)
0000 | 0010 | 1001 | 011 | 大於等於5的位數+3
0000 | 0101 | 0010 | 11 | 左移1bit
0000 | 0101 | 0010 | 11 | 檢查是否大於等於5(十位數)
0000 | 1000 | 0010 | 11 | 大於等於5的位數+3
0001 | 0000 | 0101 | 1 | 左移1bit
0001 | 0000 | 0101 | 1 | 檢查是否大於等於5(個位數)
0001 | 0000 | 1000 | 1 | 大於等於5的位數+3
0010 | 0001 | 0001 |  | 左移1bit
2 | 1 | 1 |  | 

## Slide 9: 作業二: 定點數 Bin 與 Bcd 轉換 (額外補充) 整數部分Bcd反轉回Bin
wire [15:0] m;
assign m=a*b;
assign mul=m[15:4];
assign div=(a<<4)/b;
211(10) = 11010011(2)
百 | 十 | 個 | Bin | 
 | 000 | 1001 | 10011 | 右移1bit
 | 000 | 1001 | 10011 | 檢查是否大於等於8(個位數)
 | 000 | 0110 | 10011 | 大於等於8的位數-3
 | 00 | 0011 | 010011 | 右移1bit
 | 00 | 0011 | 010011 | 檢查是否大於等於8(沒有)
 | 0 | 0001 | 1010011 | 右移1bit
 | 0 | 0001 | 1010011 | 檢查是否大於等於8(沒有)
 |  | 0000 | 11010011 | 右移1bit
 |  | 0000 | 11010011 | 檢查是否大於等於8(沒有)
 |  |  | 11010011 | 
百 | 十 | 個 | Bin | 
2 | 1 | 1 |  | 
0010 | 0001 | 0001 |  | 輸入Bcd
001 | 0000 | 1000 | 1 | 右移1bit
001 | 0000 | 1000 | 1 | 檢查是否大於等於8(個位數)
001 | 0000 | 0101 | 1 | 大於等於8的位數-3
00 | 1000 | 0010 | 11 | 右移1bit
00 | 1000 | 0010 | 11 | 檢查是否大於等於8(十位數)
00 | 0101 | 0010 | 11 | 大於等於8的位數-3
0 | 0010 | 1001 | 011 | 右移1bit
0 | 0010 | 1001 | 011 | 檢查是否大於等於8(個位數)
0 | 0010 | 0110 | 011 | 大於等於8的位數-3
 | 0001 | 0011 | 0011 | 右移1bit
 | 0001 | 0011 | 0011 | 檢查是否大於等於8(沒有)

## Slide 10: 作業二: 定點數 Bin 與 Bcd 轉換 (額外補充) 小數部分Bcd轉換至Bin
0.375(10) = 0.01100000(2)
bin | 1 | 2 | 3 | 
 | 3 | 7 | 5 | 
 | 0011 | 0111 | 0101 | 輸入Bcd
 | 0011 | 0111 | 0101 | 檢查是否大於等於5(小數第2及第3位)
 | 0011 | 1010 | 1000 | 大於等於5的位數+3
0 | 0111 | 0101 | 0000 | 左移1bit
0 | 0111 | 0101 | 0000 | 檢查是否大於等於5(小數第1及第2位)
0 | 1010 | 1000 | 0000 | 大於等於5的位數+3
01 | 0101 | 0000 | 0000 | 左移1bit
01 | 0101 | 0000 | 0000 | 檢查是否大於等於5(小數第1位)
01 | 1000 | 0000 | 0000 | 大於等於5的位數+3
011 | 0000 | 0000 | 0000 | 左移1bit
…… | …… | …… | …… | ......
01100000 |  |  |  | 

## Slide 11: 作業二: 定點數 Bin 與 Bcd 轉換 小數部分Bin轉換至Bcd
D=0;C=A;
{D,C}={D,C}<<1;
for(i=0;i<8;i=i+1)begin
if(B>D)begin
{D,C}={D,C}<<1;
end else begin
D=D-B;
{D,C}=({D,C}<<1)|1;
end
end
D=D>>1;
0.01100000(2) = 0.375(10)
1.輸入bin數值，並將Bcd數值歸0
2.Bin與Bcd一起右移1bit
3.檢查小數1,2,3位是否有數值大於等於8，如果有，則減3。
4.步驟2和3需要做N次(此例題為8 題目為10)
5.以上步驟做完之後，小數第1,2,3位即為Bin轉換至Bcd的結果
bin | 1 | 2 | 3 | 
01100000 | 0000 | 0000 | 0000 | 輸入Bin
0110000 | 0000 | 0000 | 0000 | 右移1bit
0110000 | 0000 | 0000 | 0000 | 檢查是否大於等於8(無)
…… | …… | …… | …… | ......
011 | 0000 | 0000 | 0000 | 右移1bit
011 | 0000 | 0000 | 0000 | 檢查是否大於等於8(無)
01 | 1000 | 0000 | 0000 | 右移1bit
01 | 1000 | 0000 | 0000 | 檢查是否大於等於8(小數第1位)
01 | 0101 | 0000 | 0000 | 大於等於8的位數-3
0 | 1010 | 1000 | 0000 | 右移1bit
0 | 1010 | 1000 | 0000 | 檢查是否大於等於8(小數第1,2位)
0 | 0111 | 0101 | 0000 | 大於等於8的位數-3
 | 0011 | 1010 | 1000 | 右移1bit
 | 0011 | 1010 | 1000 | 檢查是否大於等於8(小數第2,3位)
 | 0011 | 0111 | 0101 | 大於等於8的位數-3
 | 3 | 7 | 5 | 

## Slide 12: 作業二: 定點數 Bin 與 Bcd 轉換–參考波型
快! 還要更快!

## Slide 13: 作業三: 電路實作長除法
禁止使用“*”，“/”和“%”，請使用左右移以及加減法。
輸入 a,b 兩者皆為8bit
輸出 c,d 兩者皆為8bit 其中c輸出為a/b的商，d則為餘數。

## Slide 14: 作業三:電路實作長除法
1.輸入數值a和b，其中a為被除數，b為除數。
2.將被除數放置商的暫存器，並將餘數的暫存器歸0
3.餘數和商一起左移1bit,並在低位元補0
4.判斷餘數與除數(b)哪一個比較大 如果除數(b)比較大，則是餘數和商左移1bit,並在低位元補0 如果餘數比較大或者相等，則是先將餘數減去除數(b),之後將餘數和商一起左移1bit,並在低位元補1
5.步驟4需做N次 (N=bit數量 題目為 8)
6.最後只將餘數右移1bit 之後餘數和商即為正確答案
提示 餘數最好使用9bit暫存器去計算，避免溢位造成結果錯誤
步驟 | 餘數 | 商
2 | 00000000 | 10101011
3 | 00000001 | 01010110
4-1 | 00000010 | 10101100
4-2 | 00000101 | 01011000
4-3 | 00001010 | 10110000
4-4 | 00010101 | 01100000
4-5 | 00101010 | 11000000
4-6 | 00010100 | 11000000
4-6 | 00101001 | 10000001
4-7 | 00010011 | 10000001
4-7 | 00100111 | 00000011
4-8 | 00010001 | 00000011
4-8 | 00100010 | 00000111
6 | 00010001 | 00000111
a=10101011 b=00010110

## Slide 15: 作業三:電路實作長除法– 波型參考

## Slide 16: 作業四: 設計一個四位元的算術邏輯單元電路
控制輸入訊號 | 功能
000 | Output PASS B
001 | Alu = A和B做NAND
010 | Alu = A和B做OR
011 | Alu=B的二補數
100 | Alu=A+B
101 | Alu=A-B
110 | A≥B, Alu=A,否則Alu=B
111 | Alu=A擴充至7bit(高位元補3個0)，並左旋B個位元
使用case做出以下功能
Input [3:0]A,B
Input [2:0]Sel
Output [6:0]Alu
提示:在7bit數值中，左旋7+n次與左旋n次是一樣的，可先計算B%7的結果再做進一步的運算

## Slide 17: 作業四: 四位元的算術邏輯單元電路-波型參考
Alu=({3‘d0,A}<<(B%7))|({3’d0,A}>>(7-(B%7)));

## Slide 18: 作業四: 四位元的算術邏輯單元電路-左旋
a | b | c | d | e | f | g
輸入資料7bit
a | b | c | d | e | f | g
b | c | d | e | f | g | a
完成左旋1次