## Slide 1: Testbench

## Slide 2: 數位ＩＣ設計流程
Verilog HDL
Description
Synopsys
Design Compiler
Synopsys
HDL Compiler
Verilog HDL
Simulator
Verilog Gate-
Level Description
Verilog HDL
Simulator
Simulation
Output
Simulation
Output
Verilog
Test Driver
Synthesizable Verilog Code
電路板
PCB
Chip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
40%可合成
讀檔
寫檔
Netlist.v
Standard Delay Format(SDF)
Timing Simulator
可能不一致
RTL simulator
8.
Compare Output
Test Bench

## Slide 3: Module基本規則
測試檔
你的模組
用HDL語法驗證另一個HDL模組
不可合成(純驗證用)

## Slide 4: Module撰寫規則
1. 開頭module，結尾endmodule
2. module_name第一個字必須為英文字母，之後接英文或數字或_皆可
3. 名稱寫完不須接input或outpu直接寫;
例如: module testfixture:
//資料型態
//呼叫模組
//輸入資料
//顯示資料
endmodule

## Slide 5: 執行區塊
initial
執行一次
always
重複執行

## Slide 6: 時間參數
定義: `timescale 時間ns/ 精準度ps
例如: `timescale 1 ns / 10 ps
使用: #時間
例如: #5

## Slide 7: 時間參數

## Slide 8: 時間參數用法
Initial
begin
a = 1
#5 a = 2
#10 a = 3
end
a=1
a=2
a=3
5
10
15

## Slide 9: 時間參數用法
Initial
fork
a = 1
#5 a = 2
#10 a = 3
join
a=1
a=2
a=3
5
5
10

## Slide 10: CLOCK
`define CYCLE 10
reg clk = 0;
always begin
#(`CYCLE/2) clk = ~clk;
end
clk=0
clk=1
clk=0
5
5

## Slide 11: 顯示
$display(“字串 %進制 ” , 變數)
變數有多種表示方式: %b(2進制) %o(8進制) %d(10進制) %h(16進制)
例如: X = 9
$display(“X = %b ” , X) 顯示 X = 1001
$display(“X = %o ” , X) 顯示 X = 11
$display(“X = %d ” , X) 顯示 X = 9
$display(“X = %h ” , X) 顯示 X = 9
$monitor
$display
當程式執行到它時顯示
只要它裡面的參數有改變就顯示

## Slide 12: 讀檔
定義: $readmemb(路徑 , 存資料的變數名稱, 開始位置, 結束位置)
例如:
initial $readmemb(“./lenna.txt” , img, 0, 65535);
通常路徑我們會用`define PAT “./lenna.txt” 取代
initial $readmemb( `PAT , img, 0, 65535);
$readmemh
(讀十六進制資料)
$readmemb
(讀二進制資料)

## Slide 13: 寫檔
integer file;
file = $fopen(路徑, "w");
$fwrite( file , “ 00001111 ”);
直接寫入字串
$fwrite( file , “ %b \n ” ,img[i]);
寫入變數用法跟C一樣

## Slide 14: 生成波行檔
initial begin
$fsdbDumpfile(“XXX.fsdb");
$fsdbDumpvars;
$fsdbDumpMDA;
end
方法一
方法二
initial begin
$dumpfile(“XXX.vcd");
$dumpvars;
end
沒用過
我都用
這個
要產生波行檔
工作站指令要加
+access+r

## Slide 15: 實際延遲參數
通常我們合成完電路工具會生成一個SDF檔裡面是實際的GATE延遲時間
`define SDFFILE “ ./XXX.sdf “
`ifdef SDF
initial $sdf_annotate(`SDFFILE, XXX);
`endif

## Slide 16: 結束
$finish