## Slide 1: 數位系統設計實習
Data: 2019/11/28
Author: YanJiun

## Slide 2
Memory devices

## Slide 5: DE2-115 : SRAM
From: DE2-115 User manual Page 64 SRAM
FPGA(主要)
20 bits output
16 bits inout
Chip enable output
Output/read enable output
Write enable output
Upper Byte strobe output
Lower Byte strobe output

## Slide 6: DE2-115 : SRAM Pins define
From: DE2-115 User manual Page 64 SRAM
低準位致能
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
z | z | z | z | 3 | 2 | 1 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | z | z | z | z
Lower Strobe
High Strobe

## Slide 7: DE2-115 : SRAM block diagram
From: issi 61WV102416ALL
0
1
2
3
4
5
6
7
15
14
13
12
11
10
1
0
I/O
Addr.
Input
InOut

## Slide 8: DE2-115 : SRAM 61WV102416ALL PIN
From: issi 61WV102416ALL

## Slide 9: DE2-115 : SRAM Truth Table
寫入
致能
讀出
低位
高位

## Slide 10: DE2-115 : SRAM Read Cycle
From: issi 61WV102416ALL

## Slide 11: DE2-115 : SRAM Write Cycle

## Slide 12: Homework 1 : 手動操控 SRAM
In/Out wire

## Slide 13
補充: In/Out wire 如何操作
data
Data_out
Data_in
mod

## Slide 14: Homework 1 :手動操控 SRAM
I/O 規格 :
SW14 | SW13 | SW12 | SW11 | SW10 | SW9 | SW8 | SW7 | SW6 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | SW0
CE | OE/WE | UB/LB | Address[3..0] |  |  |  | DATA[7..0] |  |  |  |  |  |  | 
LEDR15 | … | … | … | … | … | LEDR3 | LEDR2 | LEDR1 | LEDR0
Data[15] | … | … | … | … | … | Data[3] | Data[2] | Data[1] | Data[0]
Output:
Input:
作業要求
規格書(自行實作以符合題目要求)

## Slide 15: Homework 1 :手動操控 SRAM
功能要求:
讀出:
將 SRAM 中存在位址Address(SW[11..8])之值
讀取到16顆 LEDR顯示
寫入:
當為 UB 時，將DATA(SW[7..0])值寫入
位址Address(SW[11..8])中的高 8 位元
當為LB時反之

## Slide 16: Homework 1 :手動操控 SRAM（寫入低）
address | 高8位元 | 低8位元
0 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
1 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
2 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
…… | …… | ……
7 | xxxx_xxxx | 0101_1010
…… | …… | ……
D | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
E | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
F | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
讀寫 | 高低位元 | 位址輸入 | 資料輸入
1 | 0 | 0111 | 0101_1010

## Slide 17: Homework 1 :手動操控 SRAM（寫入高）
address | 高8位元 | 低8位元
0 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
1 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
2 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
…… | …… | ……
7 | 1111_0000 | 0101_1010
…… | …… | ……
D | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
E | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
F | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
讀寫 | 高低位元 | 位址輸入 | 資料輸入
1 | 1 | 0111 | 1111_0000

## Slide 18: Homework 1 :手動操控 SRAM（讀取）
address | 高8位元 | 低8位元
0 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
1 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
2 | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
…… | …… | ……
7 | 1111_0000 | 0101_1010
…… | …… | ……
D | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
E | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
F | xxxx_xxxx | xxxx_xxxx
讀寫 | 高低位元 | 位址輸入 | 資料輸入
0 | X | 0111 | XXXX_XXXX
輸出至LED

## Slide 19: Homework 2 : Stack
先進後出
需實作按鈕掃描
使得在負源執行運算
直接連接DQ即可(16bits)
七段顯示堆疊數量

## Slide 20
補充: 如何掃描按鈕是否被按下

## Slide 21: Homework 2 : Stack
SRAM
0
x
x
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 2
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 3
8 | pop | 0
先進後出

## Slide 22: Homework 2 : Stack
SRAM
0
1
x
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 2
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 3
8 | pop | 0
先進後出

## Slide 23: Homework 2 : Stack
SRAM
0
1
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 2
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 3
8 | pop | 0
先進後出

## Slide 24: Homework 2 : Stack
SRAM
0
1
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 2
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 3
8 | pop | 0
先進後出

## Slide 25: Homework 2 : Stack
SRAM
0
1
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 2
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 3
8 | pop | 0
先進後出

## Slide 26: Homework 2 : Stack
SRAM
0
1->3
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 2
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 3
8 | pop | 0
先進後出

## Slide 27: Homework 2 : Stack
SRAM
0
3
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 2
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 3
8 | pop | 0
先進後出

## Slide 28: Homework 2 : Stack
SRAM
0
3
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 2
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 3
8 | pop | 0
先進後出

## Slide 29: Homework 2 : Stack
I/O 規格 :
SW8 | SW7 | SW6 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | SW0
OE/WE | DATA[7..0] |  |  |  |  |  |  | 
Output:
Input:
作業要求
LEDR[15] | … | LEDR[2] | LEDR[1] | LEDR[0]
DQ[15..0] |  |  |  | 
實作Stack位址控制
KEY0
Read/Write
HEX0[6] | HEX0[5] | HEX0[4] | HEX0[3] | HEX0[2] | HEX0[1] | HEX0[0]
Stack_size |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: Homework 2 : Stack
功能要求: 所有存取都使用低 8bits (UB disable)
使用 CLK 掃描 KEY0，當 KEY0 被按下時(1->0)，
將根據 SW8 判斷要 Push DATA(SW[7..0])到 Stack，
或者從 Stack Pop資料出來。
須將所有寫入或讀出的值(DQ)顯示在LEDR[7..0]上(8bits) Display the stack size on 7-seg(HEX0[6..0])
需判斷Stack為空(head = 0)時，將無法讀取資料。

## Slide 31: Homework 3 : Queue
先進先出
需實作按鈕掃描
使得在負源執行運算
直接連接DQ即可(兩顆8bits)

## Slide 32: Homework 3 : Queue
SRAM
0
x
x
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 0
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 2
8 | pop | 3
先進先出
Tail

## Slide 33: Homework 3 : Queue
SRAM
0
1
x
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 0
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 2
8 | pop | 3
先進先出
Tail

## Slide 34: Homework 3 : Queue
SRAM
0
1
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 0
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 2
8 | pop | 3
先進先出
Tail

## Slide 35: Homework 3 : Queue
SRAM
0
1
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 0
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 2
8 | pop | 3
先進先出
Tail

## Slide 36: Homework 3 : Queue
SRAM
0
1
2
x
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 0
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 2
8 | pop | 3
先進先出
Tail

## Slide 37: Homework 3 : Queue
SRAM
0
1
2
3
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 0
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 2
8 | pop | 3
先進先出
Tail

## Slide 38: Homework 3 : Queue
SRAM
0
1
2
3
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 0
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 2
8 | pop | 3
先進先出
Tail

## Slide 39: Homework 3 : Queue
SRAM
0
1
2
3
x
x
x
Head
CLK | CMD | DATA
1 | push | 0
2 | push | 1
3 | push | 2
4 | pop | 0
5 | pop | 1
6 | push | 3
7 | pop | 2
8 | pop | 3
先進先出
Tail

## Slide 40: Homework 3 : Queue
功能要求: 所有存取都使用低 8bits (UB disable)
使用 CLK 掃描 KEY0，當 KEY0 被按下時(1->0)，
將根據 SW8 判斷要 Push DATA(SW[7..0])到 Queue，
或者從 Stack Pop資料出來。
須將所有寫入或讀出的值(DQ)顯示在LEDR[7..0]上(8bits)
Display the stack size on 7-seg(HEX0[6..0])
需判斷Queue為空(head = tail)時，將無法讀取資料。