## Slide 1: 數位系統設計實習
2019/12/04

## Slide 2: LCD (Liquid Crystal Display)
每一組LCD有3條控制線
  控制線LCD_EN:
    1時表示輸入給LCD的資料為有效
    0時表示輸入給LCD的資料為無效
  控制線LCD_RS:
    0時LCD_DATA為控制資訊
    1時LCD_DATA為資料輸入(輸入至DDRAM 或 CGRAM)
  控制線LCD_RW:
    0時為將資料寫入LCD
    1時為從LCD讀取資料
    (讀取DDRAM 或 CGRAM 的資料，或者讀取忙碌旗標)
    8條資料線
  LCD_DATA[0]~LCD_DATA[7]

## Slide 3: LCD (Liquid Crystal Display)
LCD可顯示2×16個字元
  一排可顯示16個字元，共兩排
LCD可自訂 8 個 8×5 的自定義圖案(儲存在Character Generate RAM, 簡稱CGRAM )
  每個字元都有一個對應的RAM，來儲存LCD顯示的資料
  想要顯示的字寫入RAM，LCD就會顯示出來
  DDRAM(顯示記憶體)位址對應(7bit)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f
RS | RW | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 1 | DDRAM address |  |  |  |  |  | 
設定顯示記憶體位址指令：
RS | RW | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
１ | 0 | CGROM address |  |  |  |  |  |  | 
輸入顯示文字：

## Slide 4: LCD字型 (CGROM and CGRAM)
0000_0000~0000_1111為自定義字型的位置
雖然範圍內有16個，但只能使用最多8個自定義字型
RS | RW | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 1 | CGRAM address |  |  |  |  | 
設定自訂字型產生器
位址指令：
RS | RW | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
１ | 0 | CGRAM data |  |  |  |  |  |  | 
輸入圖形資料：
每個自定義字型需要輸入8bytes的數值至CGRAM

## Slide 5: LCD 控制流程
開機
初始化
設定自定義字型
顯示文字
初始化
設定位元模式
(8位元模式)
DATA=8’h38
RS=0,RW=0
結束
清除LCD
DATA=8’h01
RS=0,RW=0
設定LCD寫入的模式
DATA=8’h06
RS=0,RW=0
設定自定義
字型
設定CGRAM的位址
DATA=8’b01xxxxxx
RS=0,RW=0
結束
寫入自定義字型
DATA=8’bxxxxxxxx
RS=1,RW=0
寫入
完畢?
顯示文字
設定DDRAM的位址
DATA=8’b1xxxxxxx
RS=0,RW=0
結束
寫入欲顯示文字
DATA=8’bxxxxxxxx
RS=1,RW=0
Yes
No
http://b2.hlvs.ylc.edu.tw/ezfiles/3/1003/img/106/20140421085729.pdf

## Slide 6: IR Receiver 紅外線接收器
Lead code : 開始位元
End code : 結束位元

## Slide 7: IR的狀態轉換圖
當 Lead code 被偵測到時，狀態由IDLE轉移至Guidance。
當Custom Code被偵測到時，狀態由Guidance轉移至Dataread。
在Dataread的狀態將儲存Custom Code 和 Key/Inv Key Code。

## Slide 8: IR 遙控器按鈕對應的Key Code

## Slide 9: IR RECEIVE MODULE
module IR_RECEIVE(iCLK,iRST_n,iIRDA,oDATA_READY,oDATA);
  iCLK:1bit 需輸入50MHz的時脈
  iRST: 1bit 接到重置訊號
  iIRDA: 1bit 須接到紅外線接收器
  oDATA_READY:1bit 表示資料是否為有效，1表示資料有效
    如須將此信號當作always的觸發訊號，建議在此訊號為負源的時候觸發
  oDATA[15:0]: 16bit Custom Code
  oDATA[31:16]:16bit 為接收到的資料，其中第16bit~23bit為Key Code，24bit~31bit為Inv Key Code，用於資料較驗用。
module homework(clk,rst,IRDA_RXD,………);
input clk,rst,IRDA_RXD;
………
wire [31:0] IR_data;
wire ready;
IR_RECEIVE U1(clk,rst,IRDA_RXD,ready,IR_data);
………
endmodule
module IR_RECEIVE(iCLK,iRST_n,iIRDA,oDATA_READY,oDATA);
………
endmodule

## Slide 10: 作業一：LCD
輸入：
  data:4bit SW 設定資料
  mod:1bit SW 控制data是為顯示資料還是位址資料
  set: 1bit KEY 執行指撥開關的設定值
輸出：
  LCD: 8bit的資料 + 3bit 的控制線

## Slide 11: 作業一：LCD 設定位址
data=4’h6
位址模式(mod=1)

## Slide 12: 作業一：LCD 設定顯示資料 (只能輸入0~9，其餘的應該輸出空白)
data=4’h6
數值模式(mod=0)

## Slide 13: 作業二：遙控器控制
輸入：
  IR接收器:1bit
輸出：
  LEDR:18bit
這個作業只會
用到這三個按鍵

## Slide 14: 作業二：遙控器控制 按下
每按一次，LED會往右多亮一顆
，直到18個LED燈全亮

## Slide 15: 作業二：遙控器控制 按下
每按一次，LED會往右多暗一顆
，直到18個LED燈全滅

## Slide 16: 作業二：遙控器控制 按下
第一次按下，會將LED全部熄滅
按下第二下，會將原本LED還原

## Slide 17: 作業三：0~99999 計算機
輸入：
  IR接收器:1bit
輸出：
  LCD: 8bit的資料 + 3bit 的控制線
此計算機只有+和*的功能
輸入和輸出都需介於0~99999
此作業不會Demo輸出結果超過99999的資料輸入
這個作業會
用到這些按鍵

## Slide 18: 作業三：計算機 狀態1：輸入數值
依序按下遙控器的3,4,5
輸入數值不應超過5個
不會DEMO輸入數值超過5個的情況

## Slide 19: 作業三：計算機 狀態１到２：選擇運算
按鈕Ａ為加法，按鈕Ｂ為乘法
按下後應在指定位置顯示符號
且將原本第二行的數值要移置第一行
按下按鈕Ａ

## Slide 20: 作業三：計算機 狀態２：輸入數值
依序按下遙控器的1,2,3
輸入數值不應超過5個
不會DEMO輸入數值超過5個的情況

## Slide 21: 作業三：計算機 狀態２到３：取得答案
按下按鈕後即可輸出答案
此按鈕只有在狀態2的時候才有功能
需連同”=”一起顯示

## Slide 22: 作業三：計算機 清除
按下後LCD螢幕不應該顯示任何東西
在任何時候按下都可以清除，並重新以狀態1開始執行功能

## Slide 23: CASE 補充
always@(......)begin
……
case(......)
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9:begin
………
end
……
endcase
……
end